福建省公厕建设管理情况评估内容

- 严格落实公厕建设标准

- 统一规范设置各类公厕标识、指引，做到“标志统一、指示清晰、通俗易懂”，让群众在最短的时间内找到最近的公厕。

- 注重美化公厕内外环境，公厕外观和色彩设计应与周边环境协调。

- 商业区、重要公共设施、重要交通客运设施、公共绿地及其他环境要求较高的区域的独立式公厕以及大型商场、宾馆、饭店、展览馆、机场、车站、影剧院、大型体育场馆、综合性商业大楼和二、三级医院等公共建筑附属式公厕应按一类公厕设计和建设；城市主次干路及行人交通量较大的道路沿线的独立式公厕以及一般商场（含超市）、专业性服务机关单位、体育场馆和一级医院等公共建筑附属式公厕应按二类公厕设计和建设；其他街道的独立式公厕应按三类公厕设计和建设。

- 在人流集中的场所，女厕位与男厕位的比例不小于2：1。

- 采用活动式公厕的，应至少配置一个无障碍厕位或第三卫生间及盲道、轮椅坡道、扶手抓杆等相关人性化设施。

- 提高公厕科技含量

- 新建、改扩建厕所要符合节水、节能、环保、生态等技术要求，在保证实用性的基础上，采用生物除臭、生物降解、微水冲、真空气冲、无水冲、泡沫水洗等先进技术。

- 在百度、高德手机地图上位置信息准确，方便群众及时找到公厕。各地环卫主管部门要在12月底前组织完成公厕位置信息专项核查，强化日常维护管理。

三、改造提升城市老旧公厕。对严重老化、设施缺失、功能落后、影响城市形象的公厕要加快改造提升。

四、推动农村公厕新建改造

- 农村地区重点完善人流聚集地公厕建设，外观与当地农村环境风貌相协调。

2、农村公厕粪便污水应优先接入污水管网，没有管网覆盖的村庄，应设置满足需求的污水处理设施，或定期将厕所污水抽走处理，粪渣定期清掏，进行无害化处理。